Содержание

Паспорт Программы	6

1. Цели и задачи Программы	11

2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан	11

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ямадинского сельсовета	12

3.1. Водоснабжение и водоотведение	13

3.2. Теплоснабжение	17

3.3. Электроснабжение	19

3.4. Газоснабжение	21

3.5. Сбор, транспортировка, хранение ТКО	24

4. План развития Ямадинского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	31

4.1. Население	31

4.3. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития	34

4.4 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	36

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	38

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	40

6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении	40

6.2. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения	50

6.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения	53

6.4.  Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения	57

6.5.  Программа инвестиционных проектов в обращении с ТКО	58

7. Тарифы и доступность программы для населения	6

7.1 Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня жизни населения	6

7.2. Анализ платежеспособности потребителей	9

8. Источники финансирования мероприятий Программы	11

9. Мониторинг реализации Программы	12

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 15.02.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Постановление Правительства №502 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. |
| Разработчик Программы | ООО «Строительное предприятие» |
| Исполнители Программы | Местная администрация сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан организации (предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); - Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Генеральный план сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Важнейшие целевые Показатели Программы | 1. Показатель надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. 2. Показатель сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Показатель доступности для потребителей коммунальных услуг. 4. Показатель эффективности деятельности организации коммунального комплекса. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2026 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: Первая очередь 2016-2021 годы; 2 этап: Расчетный срок 2021-2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета РФ, бюджета Республики Башкортостан, бюджета Муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, бюджета сельского поселения Ямадинский сельсовет. Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 252150 тыс. руб. Объем средств Республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. Объем средств различных бюджетов определяется в ходе реализации программы. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |
| Система организации контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

## 1. Цели и задачи Программы

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан до 2026 года, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан:

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

## 2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Основные задачи Программы:

-	 инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;

-	 взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

-	 повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

-	 обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

-	 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

-	 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

## 3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ямадинского сельсовета

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Ямадинского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- сбор, транспортировка, утилизация ТКО.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

Сети на балансе Администрации сельского поселения

Водоотведение:

Сети на балансе Администрации сельского поселения

Электроснабжение:

ООО " БашРЭС».

Газоснабжение:

ООО «Башкиргаз»

## 3.1. Водоснабжение и водоотведение

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Ямадинский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды район относится к неблагополучным.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

В настоящее время в сельсовете имеется частичное водоснабжение. Показатели качества питьевой воды не известны. Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Водоснабжение новых территорий предусматривается от индивидуальных источников водоснабжения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует.

В населенных пунктах сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

Таблица 1

Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.Ямады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 50 | 150 | 7,50 | 9,00 | 1,51 | 0,42 | 7,50 | 9,00 | 0,09 | 0,26 |
|  | расчетный срок | 487 | 150 | 73,05 | 87,66 | 14,46 | 4,02 | 73,05 | 87,66 | 0,85 | 2,54 |
| 2 | с.Четырман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 40 | 50 | 2,00 | 2,40 | 0,54 | 0,15 | 2,00 | 2,40 | 0,02 | 0,07 |
|  | расчетный срок | 197 | 50 | 9,85 | 11,82 | 2,66 | 0,74 | 9,85 | 11,82 | 0,11 | 0,34 |
| 3 | с.Юргамаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 50 | 150 | 7,50 | 9,00 | 1,80 | 0,50 | 7,50 | 9,00 | 0,09 | 0,26 |
|  | расчетный срок | 303 | 150 | 45,45 | 54,54 | 10,64 | 2,95 | 45,45 | 54,54 | 0,53 | 1,58 |
| 4 | с.Андреевка, с.Салихово, д.Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 100 | 50 | 5,00 | 6,00 | 1,35 | 0,38 | 5,00 | 6,00 | 0,06 | 0,17 |
|  | расчетный срок | 747 | 50 | 37,35 | 44,82 | 10,08 | 2,80 | 37,35 | 44,82 | 0,43 | 1,30 |
| 5 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 2,20 | 2,64 | 0,52 | 0,14 | 2,20 | 2,64 | 0,03 | 0,08 |
|  | расчетный срок |  |  | 16,57 | 19,88 | 3,78 | 1,05 | 16,57 | 19,88 | 0,19 | 0,58 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 240 |  |  | 29,04 | 8,98 | 2,49 |  | 46,28 | 0,45 | 1,34 |
|  | Итого на расчетный срок | 1734 |  |  | 218,72 | 37,84 | 10,51 |  | 198,84 | 1,92 | 5,75 |

В соответствии с:

•	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

•	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

•	Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

•	Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009,№ 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов

•	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

•	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

•	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

•	Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

•	Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

•	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Необходимо разработать схему водоснабжения и водоотведения Ямадинского сельского поселения.

## 3.2. Теплоснабжение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение сельсовета осуществляется небольших котельных, работающих на природном газе.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты образования, культуры и промпредприятия.

Прокладка существующих тепловых сетей осуществлена различными способами: подземным, наземным и надземным в зависимости от местных условий.

Расходы тепла на отопление усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  жилую застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 280,5 | 26,25 | 7,4 | 0,9 | 1,73 | 175,2 | 0,3 | 8,5 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 150,1 | 26,25 | 3,9 | 0,5 | 0,69 | 175,2 | 0,1 | 4,5 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 8,0 | 1,0 |  |  | 0,3 | 9,2 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 4,3 | 0,5 |  |  | 0,1 | 4,9 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 6,9 | 0,8 |  |  | 0,3 | 8,0 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,1 | 4,2 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 18,9 | 2,3 |  |  | 1,9 | 23,0 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 10,1 | 1,2 |  |  | 0,7 | 12,0 |

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и жилой застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, необходимо:

разработать схему теплоснабжения Ямадинского сельского поселения.

## 3.3. Электроснабжение

Система электроснабжения сельсовета представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 110 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходят магистральные линии ВЛ 110 кВ.

Прохождение ВЛ по населенной местности должно быть выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение новых территорий осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться в том числе от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций.

- Количество проектируемых подстанций определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

- Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – необходим вынос по основным улицам поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице

Таблица 3

| № | Наименование объекта | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Ямадинский сельсовет | 539 | 329 | 868 | 329 | 1197 |

*Без учета промышленных предприятий

В соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, необходимо разработать и согласовать схему электроснабжения Ямадинского сельского поселения (согласовать с территориальным подразделением БашРЭС).

## 3.4. Газоснабжение

Газоснабжение Ямадинского сельсовета Янаульского района осуществляется через АГРС «Янаул».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Потребность в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей, с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу 4.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 690 | 1730 | 207000,0 | 115000,0 | 519000,0 | 253170,7 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 810 | 816 | 3346,1 | 1859,0 | 3370,9 | 1872,7 |
|  | Итого |  |  | 210346,1 | 116859,0 | 522370,9 | 255043,5 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 220863,4 | 122701,9 | 548489,4 | 267795,6 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 11043,2 | 6135,1 | 27424,5 | 13389,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 11595,3 | 6441,8 | 28795,7 | 14059,3 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,1 | 0,3 | 104,0 | 15,8 | 260,7 | 39,5 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 0,7 | 1,9 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 232562,7 | 129159,5 | 577545,9 | 281894,4 |

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Необходимо разработать и согласовать в установленном на территории РФ порядке схему газоснабжения Ямадинского сельского поселения (согласовать с территориальным подразделением ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

Основание для разработки схемы газоснабжения- письмо Правительства Республики Башкортостан от 16 июня 2015 года №2-1-495-1667-П, подписанное заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан В.А. Нагорным.

## 3.5. Сбор, транспортировка, хранение ТКО

На основании РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНО БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» на 2011-2020 строительство полигонов ТКО при каждом населенном пункте не предусмотрено. Система управления промышленными отходами должна быть сформирована в соответствии с республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан на 2013-2020 годы».

Разработка органами местного самоуправления Республики Башкортостан генеральных схем очистки территорий предусмотрена Планом мероприятий по реализации Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления коммунальными бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» (Постановление Правительства РБ от 18.11.2011 № 412 ).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

В задачи очистки входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов за пределы территории;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Образование ТКО в населенных пунктах

Таблица 5

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов на 1,73 тыс чел |
| --- | --- |
|  | кг |
|  | на 1 чел/год | всего в год |
| Твердые |  |  |
| От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 90 | 156 тыс.кг |
| От прочих жилых домов | 300 | 519 тыс.кг. |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий. | 280 | 484 тыс.кг. |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов. | 5 | 9 тыс.кг. |
| Итого |  | 1168 тыс.кг |

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых
отходов определяются на основании решений местных административных
органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений
санитарно-эпидемиологического надзора. Система сбора и удаления коммунальных
отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный
транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор
и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-
эпидемиологического   надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавто
хозяйств  включают жилые здания, больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,73 чел. X 50кг/год = 0,086 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим нормативам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

18 сентября 2010 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года N 681, регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

Список близлежащих пунктов приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов:

- Государственное унитарное предприятие «Табигат» Республики Башкортостан  (ГУП «Табигат» РБ) при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 102, тел.: (347) 252-06-19, факс: (347) 248-26-80; tabigat@bk.ru, http://www.tabigat.ru/;

- Стерлитамакский филиал «Табигат», г. Стерлитамак;

- НИИ «БЖД», г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/1, каб.114б Тел.: (347) 228-76-76, 228-68-76;

- ООО «НАПТОН», г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37 к.3 - офис 206, 207; 2 этаж; БЦ Капитал, тел.: (347) 290-13-04, факс: (347) 291-11-06, моб. тел.: 8-917-777-05-00, http://www.napton.ru napton@mail.ru.

Селективный сбор ТКО.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Пункт приема вторсырья запроектирован в административном центре сельсовета..

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные коммунальные отходы в сумме составляют 1168+0,086=1,16 т.т./год. Площадь полигона на годовое накопление мусора составит 1,16 т.т.* 0,05 га = 0,06 га.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания. В усадебной и блокированной застройке (т.е. Застройке жилыми домами с приквартирными участками) мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

М=Пгод/(365хПсутхКисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течении года, мЗ

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, мЗ

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8. Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут=РхЕ, где

Р-число рейсов в сутки.

Е — количество отходов, перевозимых за 1 рейс, мЗ

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р=(Т-(Тпз+Т0))/(Тпог.+Траз.+2Тпрб.)

Т — продолжительность смены, час

Тпз — время, затраченное в гараже на подготовительные работы, час.

ТО — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз — продолжительность разгрузки, час.

Тпрб — время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+015+0,5)=4,7~5

Псут.=5х40=200мЗ~0,2т.мЗ

М=0,06 т.мЗ/(365*0,16*1,67)=0,004 ~1 мусоровоз

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.

Существующие свалки ликвидируются, а их территория подлежит рекультивации.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

4. План развития Ямадинского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Развитие населенных пунктов сельского поселения Ямадинский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий.

## 4.1. Население

Численность населения Ямадинского сельсовета Янаульского района составляет на 2014г. 1,73тыс. чел.

Прогнозируется стабилизация естественного прироста населения. В связи с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

В основу проектной системы расселения заложены следующие положения:

- Принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью менее 50 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, включая мелкие, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению важнейшей социальной проблемы – закреплению кадров на селе.

Учитывая вышеуказанное, настоящим проектом предусматривается сохранение всех населенных пунктов.

- Второй принцип, положенный в систему расселения, заключается в том, что каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в таблице 6.

Динамика численности населения по населённым пунктам

Таблица 6

| Наименование населенных пунктов | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Родилось | Умерло | Родилось | Умерло |
| с.Ямады | 5 | 14 | 9 | 4 |
| с.Четырман | 2 | 2 | 1 | 5 |
| с.Андреевка | 2 | 8 | 2 | 3 |
| с.Югамаш | 2 | 7 | 2 | 7 |
| с.Салихово | 2 | 4 | 3 | 9 |
| д.Урал | 1 | 3 | - | 2 |
| Всего | 14 | 38 | 17 | 30 |

Проектная численность населения по населённым пунктам

Таблица 7

| Наименование | На 01.01. 2014г.* | Всего по с/с на 01.01.2014г | Расчёт-ный срок 2035г. | Расчёт-ный срок 2035г., всего по с/с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ямадинский сельсовет |  | 1734 |  | 1734 |  |
| с.Ямады | 487 |  | 487 |  |  |
| с.Четырман | 197 |  | 197 |  |  |
| с.Андреевка | 358 |  | 358 |  |  |
| с.Югамаш | 303 |  | 303 |  |  |
| с.Салихово | 330 |  | 330 |  |  |
| д.Урал | 59 |  | 59 |  |  |

Общая прогнозная численность населения по проекту составит 1734 чел.

Возрастной состав населения, чел.

Таблица 8

| Наименование населенных пунктов | Дошкольного возраста | Школьного возраста | Молодежи от 18 до 35 лет | Пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ямады | 38 | 59 | 116 | 138 |
| с.Четырман | 21 | 17 | 41 | 60 |
| с.Андреевка | 30 | 43 | 78 | 96 |
| с.Югамаш | 24 | 27 | 58 | 75 |
| с.Салихово | 23 | 31 | 80 | 102 |
| д.Урал | 6 | 11 | 6 | 23 |
| Всего | 142 | 188 | 379 | 494 |

Трудовые ресурсы

На предприятиях и в учреждениях сельсовета работают около 20% трудоспособного населения.

Проектом предлагается сохранение существующих предприятий и сохранение территорий недействующих предприятий. При улучшении экономической ситуации на этих территориях возможно восстановление производств, где будут созданы дополнительные рабочие места.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 50 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях.

В связи со строительством ряда предприятий на близлежащих территориях и строительство объектов культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета, население на расчётный срок обеспечивается дополнительными рабочими местами.

## 4.3. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь всего жилого фонда составляет около 33,78 тыс.м2.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Таблица 9

| Наименование населённых пунктов | Количество общей площади, кв.м | Количество домов, шт. |
| --- | --- | --- |
| с.Ямады | 10198,00 | 229 |
| с.Четырман | 3350,70 | 79 |
| с.Андреевка | 5821,10 | 131 |
| с.Югамаш | 6435,90 | 164 |
| с.Салихово | 6742,00 | 151 |
| д.Урал | 1234,40 | 37 |
| всего | 33782,10 | 791 |

Общественная застройка.

Объекты культурно-бытового обслуживания представлены следующими объектами:

Таблица 10

| № | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с. Ямады |
| 1 | Администрация |  |
| 2 | Детский сад «Ляйсан» | 35 мест |
| 3 | Вет. станция |  |
| 4 | Магазин |  |
| 5 | Дом культуры |  |
| 6 | Школа | 280 мест |
| 7 | Интернат |  |
| 8 | Магазин |  |
| 9 | Магазин |  |
| 10 | Магазин |  |
| 11 | Мечеть |  |
| 12 | Магазин |  |
| 13 | Больница |  |
|  | с. Четырман |
| 14 | Клуб |  |
| 15 | Магазин |  |
|  | с. Андреевка |
| 16 | Школа |  |
| 17 | Дом культуры |  |
| 18 | Магазин |  |
| 19 | Магазин |  |
| 30 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |
|  | с. Юргамаш |
| 20 | Дом культуры; Магазин |  |
| 21 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 22 | Школа |  |
|  | с. Салихово |
| 26 | Школа |  |
| 24 | Клуб |  |
| 25 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 26 | Магазин |  |
| 27 | Магазин |  |
| 28 | Магазин |  |

Отмечается низкая обеспеченность детскими садами, магазинами, объектами бытового обслуживания.

## 4.4 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан характеризуется понижением спроса на коммунальные ресурсы в связи с убылью численности населения.

Согласно выданным данным потребность в коммунальных услугах приведена в Таблице 11, 12 и 13.

Таблица 11

Прогноз образования ТКО и КГМ

| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 1622 | 1613 | 1572 | 1565 | 1550 |
| всего ТКО, куб. м. | 2027,5 | 2016,25 | 1965 | 1956,25 | 1937,5 |
| многоквартирные дома | 973,2 | 967,8 | 943,2 | 939 | 930 |
| частный сектор | 1054,3 | 1048,45 | 1021,8 | 1017,25 | 1007,5 |

Таблица 12

Прогноз водопотребления

| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 1622 | 1613 | 1572 | 1562 | 1550 |
| объем тыс. куб. м. | 6,083 | 6,049 | 5,895 | 5,858 | 5,813 |

Таблица 13

Прогноз водоотведения

| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 1622 | 1613 | 1572 | 1562 | 1550 |
| объем тыс. куб. м. | 5,774 | 5,742 | 5,596 | 5,561 | 5,518 |

Спрогнозировать увеличение спроса на услуги теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения не представляется возможным в связи с недостаточным количеством данных и определяется на дальнейших этапах проектирования.

## 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Ямадинского сельсовета в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности Ямадинского сельсовета в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

## 6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Согласно выданным данным в сельском поселении имеется частичное водоснабжение. Водоснабжение территорий предусматривается от индивидуальных источников. По этому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены.

Для улучшения систем водоснабжения и повышения качества услуг требуется проведение следующих основных мероприятий:

Таблица 14

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения

| № п/п | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение лабораторных анализов результатов откачек в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с выдачей соответствующего заключения, актов производимых работ. | 70,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 2 | Разработка ПСД по реконструкции и ремонту водопроводных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 3200,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 3 | СМР по реконструкции и ремонту водопроводных сетей и сооружений. | 32200,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 4 | Разработка ПСД на строительство станции водоподготовки. С государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 8000,0 | 2016-2017 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 5 | СМР на строительство станции водоподготовки. | 80000,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 6 | Установка системы водоподготовки система «Аквахлор» для обеззараживания сетевой воды | 1000,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 7 | Установка приборов контроля учета на входе подаваемой воды | 700,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 8 | Установка регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках | 450,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 9 | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов с получением соответственно экспертного, затем санитарно – эпидемиологического заключений, оценка запасов каптажируемых вод. | 500,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 10 | Формирование ограждения зон санитарной охраны существующих водозаборов | 250,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 11 | Установка частотных проводов на энергопотребляющее оборудование | 270,0 | 2016-2017 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 12 | Проведение тех. инвентаризации существующих водопроводных сетей с постановкой на государственный кадастровый учет и получение свидетельства о гос. Регистрации права | 370,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 13 | Мониторинг состояния водоносных горизонтов, изменения динамического уровня воды в питающем водоносном горизонте, динамика падения пьезометрических уровней водоносных горизонтов | 620,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 14 | Замена задвижек в водопроводных колодцах исчерпавших свой срок службы | 180,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 15 | Автоматизация системы контроля и управления водозабора | 370,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 16 | Установка гидравлических балансировочных клапанов на сети водоснабжения | 200,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 17 | Диспетчеризация системы ДУ работы сетей водоснабжения, поддержание и изменение гидравлических характеристик сети | 470,0 | 2016-2017 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 18 | Актуализация существующей схемы водоснабжения на 5 лет (основание- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», п.1). | 490,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 19 | Проведение гидрогеологических изысканий с целью определения источника водоснабжения | 270,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 20 | Разработка ПСД на строительство Биологических очистных сооружений | 35560,0 | 2016-2017 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| Итого | 165170,0 |

Объемы мероприятий определены усреднённо. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в зависимости от очерёдности застройки.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет бюджетных средств и составят за период реализации программы в части водоснабжения 165170 тыс. руб.

Определение эффекта от реализации мероприятий.

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Ямадинского сельсовета. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу системы в целом.

Водоотведение

Согласно выданным данным в сельском поселении Ямадинский сельсовет централизованная система каннализирования отсутствует.

Выполнить полное канализование сельского  не представляется возможным из-за особенностей существующей планировки и рельефа местности. На неканализованных территориях рекомендуется применение водонепроницаемых железобетонных выгребов с регулярным вывозом стоков на имеющиеся очистные сооружения.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения

Таблица 15

| № п/п | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Разработка ПСД по строительству новых канализационных сетей с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 2300,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 4 | Разработка ПСД по строительству новых очистных сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 5000 | 2016-2017 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 5 | Производство СМР по строительству очистных сооружений | 131000,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 6 | СМР по строительству канализационных сетей. | 84000,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 7 | Постановка на государственный кадастровый учет водопроводных сетей с получением кадастрового паспорта сетей (предварительно- учет сетей с формированием межевого дела и технического паспортов) |  | 2016-2017 |
| 8 | Разработка проектов санитарно-защитных зон КОС с получением соответственно экспертного, затем санитарно-эпидемиологического заключений | 700,0 | 2016-2027 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 9 | Формирование ограждения зон санитарной охраны КОС | 250,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 10 | Установка регуляторов давления на сетях проектируемой напорной канализации | 240,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 11 | Установка приборов контроля учета сточных вод | 300,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 12 | Разработка схемы водоотведения (основание- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», п.1). | 490,0 | 2016-2026местный бюджет, бюджет МР |
| 13 | Определение организации, способной присвоить статус гарантирующей для обеспечения населения услугами водоотведения, вынесение соответствующего постановления главы Администрации. |  | 2016 |
| Итого | 224280,0 |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет местного бюджета, бюджета МР, Бюджета РБ, бюджета РФ и составят за период реализации программы в части водоотведения 224280   тыс. руб.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Строительство и модернизация оборудования, сетей водоотведения в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

2. Строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей, объектов капитального строительства.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

В связи с отсутствием актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения разработанной согласно ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении выполнить в полной объеме не предоставляется возможным.

## 6.2. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Ямадинский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамск. Сельское поселение Ямадинский сельсовет газифицировано, однако есть улицы, подлежащие газификации, а также согласно разработанных проектов планировки и застройки территории сельского поселения необходимо подключить новые микрорайоны к распределительной сети газоснабжения.

Основными потребителями газа являются:

-  жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Ямадинский сельсовет являются жилая застройка, общественные, административно- бытовые здания, здания культуры, образования, соцкультбыта. Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение общественных зданий сельского поселения осуществляется от индивидуальных котельных. В индивидуальной застройке – печное отопление.

В объемы проекта (схема газоснабжения) по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Ямадинский сельсовет.

3.) проведение гидравлического расчета сетей газоснабжения.

4.) выбор рациональнной трассировки сетей, установки сооружений, понижающих давление.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Таблица 16

Основные мероприятия

| № п/п | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Разработка и согласование схемы газоснабжения с определением числа потребителей, предварительный расчет тепла и топлива, запрос в газоснабжающую организацию на получение ТУ с определением точки врезки и получение лимитов на газоснабжение | 360 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет МР, бюджет РБ, бюджет РФ |
| 22 | Разработка ПСД на строительство новых сетей газоснабжения для застраивающихся районов с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 2200,0 | 2016-2017 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 33 | СМР на строительство новых сетей газоснабжения для застраивающихся районов ~10 км | 70000,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 44 | Разработка и дальнейшая актуализация схемы на газоснабжения на 5 лет для перспективы строительства, определения очередности строительства и необходимых финансовых средств, материалов и оборудования, основание - СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1); Теплоснабжение и газоснабжение населенных пунктов. Пособие к СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство". ЦНИИЭП инженерного оборудования. | 490,0 | 2016-2017 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| Итого | 73060,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, обеспечиваются за счет местного бюджета, бюджет муниципального района Янаульский район РБ, бюджет РБ, бюджет РФ и составят за период реализации программы в части газоснабжения 73060,0 тыс. руб.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы газоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих, расхода электроэнергии. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет к рассчитанному эффекту по экономии затрат.

В связи с отсутствием актуализированной схемы газоснабжения разработанной согласно СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1); Теплоснабжение и газоснабжение населенных пунктов. Пособие к СниП 2.07.01-89 «Градостроительство». ЦНИИЭП инженерного оборудования. программу инвестиционных проектов в газоснабжении выполнить в полной объеме не предоставляется возможным.

## 6.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Проектное решение и расчет электрических нагрузок

Произведен расчет электропотребления на основании планов развития сельского хозяйства, перспективной численности населения, роста жилищного фонда и обеспеченности его инженерным оборудованием.

Итоговые электрические нагрузки по Яадинскому сельскому поселению приведены в таблице 17.

Таблица 17

| № | Наименование объекта | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Ямадинский сельсовет | 539 | 329 | 868 | 329 | 1197 |

*Без учета промышленных предприятий

Анализ состояния системы электроснабжения Ямадинского сельсовета показывает, что система электроснабжения работает с перебоями, в т.ч. временные отключения электричества при авариях на сетях. Система электроснабжения Ямадинского сельсовета нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

Таблица 18

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения

| № п/п | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация уличного освещения - замена уличных светильников на энергосберегающие | 900,0 | 2015-2017 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 2 | Строительство новых трансформаторных станций | 2200,0 | 2016-2020 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 3 | Подключение проектируемых трансформаторных подстанций к высоковольтным ВЛ – 6(10) кВ | 500,0 | 2016-20120 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 4 | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций | 1600,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 3 | Замер сопротивления изоляции и контуров заземления | 300,0 | 2016-2026 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 4 | Замена приборов учета с истекшим сроком поверки | 350,0 | 2015-2026 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 5 | Разработка схемы энергоснабжения с дальнейшей актуализацией на 5 лет согласно ФЗ N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" | 490,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
|  | Итого: | 6340,0 |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, обеспечиваются за счет местного бюджета, бюджет муниципального района Янаульский район РБ, бюджет РБ, бюджет РФ и составят за период реализации программы в части водоснабжения 6340,0 тыс. руб

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

–повышение качества и надежности электроснабжения Ямадинского сельсовета;

–сохранение резерва электрических мощностей при  дальнейшем освоении новых территорий.

В связи с отсутствием актуализированной схемы электроснабжения разработанной согласно ФЗ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ФЗ от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" программу инвестиционных проектов в электроснабжении выполнить в полной объеме не предоставляется возможным.

## 6.4.  Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Основная цель программы - модернизация существующих и строительство новых теплоисточников на базе современных высокоэффективных технологий и материалов, что улучшит теплоснабжение населенных пунктов, обеспечит теплоэнергией объекты муниципального хозяйства и социальной инфраструктуры.

Устаревшее оборудование должно быть модернизировано, что обеспечит тепловой энергией существующие социальные объекты, существующие здания и сооружения.

Таблица 19

Основные мероприятия

| № п/п | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проведение тех. Инвентаризации существующих тепловых сетей с постановкой на государственный кадастровый учет и получение свидетельства о гос. регистрации права | 400,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 12 | Разработка схемы теплоснабжения на 5 лет. Основание - Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154. "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". п.23. Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 24. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта. | 490,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| Итого | 890,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, обеспечиваются за счет местного бюджета, бюджет муниципального района Янаульский район РБ, бюджет РБ, бюджет РФ и составят за период реализации программы в части теплоснабжения 890,0 тыс. руб.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

Надежность теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, увеличится.

В результате выполнения мероприятий повысится ресурсная эффективность в основном за счет расхода газа, потерь тепловой энергии и сокращения затрат на АВР.

В связи с отсутствием актуализированной схемы теплоснабжения разработанной согласно ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлению Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" программу инвестиционных проектов в теплоснабжении выполнить в полной объеме не предоставляется возможным.

## 6.5.  Программа инвестиционных проектов в обращении с ТКО

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на территории муниципального района Янаульский район будет производиться на полигоне ТКО Янаульского района.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Ямадинский сельсовет:

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории (если такие имеются);

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора. В число объектов обязательного обслуживания включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию детские сады, школы, магазины, детские дома.

Сбор и удаление ТКО осуществляется специализированной организацией в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию в соответствии с договорами на вывоз с организацией, имеющей лицензию на обращение с ЖБО.

Таблица 20

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы ТКО

| № п/п | Мероприятия (расположение) | Сумма, тыс.руб. | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории сельского поселения. | 490,0 | 2016-2018 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 2 | ПСД на рекультивацию несанкционированных мест хранения ТКО с получением заключений государственной экологической и государственной экспертиз, заключение достоверности сметной стоимости | 2800 | 2016-2020 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет. |
| 3 | СМР на рекультивацию несанкционированных мест хранения ТКО | 3400 | 2016-2020 местный бюджет, бюджет Муниципального района Янаульский район, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет |
|  | Определение и утверждение в соответствии с законодательством РФ статуса гарантирующей организации по обеспечению населения услугой вывоза ТКО |  | 2015 |
| Итого | 6690,0 |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы обеспечиваются за счет бюджета РБ, бюджета муниципального района Янаульский район, местный бюджет и составят за период реализации программы в части  утилизации ТКО   6690,0 тыс. руб.

Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

На расчетный срок количество отходов составит 0,084 тыс. тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей, что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья с последующей реализацией.

Основные показатели работы системы размещения ТКО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ямадинского сельсовета в части размещения ТКО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТКО;

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Ямадинского сельсовета.

## 7. Тарифы и доступность программы для населения

## 7.1 Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня жизни населения

На рынке жилищно-коммунальных услуг сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский района Республики Башкортостан работают 2 организации. По роду своей деятельности данные организации относятся к организациям, предоставляющим жилищные услуги и услуги управления жилищным фондом, организации представляющие расчетно-информационные и коммунальные услуги. Функции управления жилищным фондом выполняют управляющие организации.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Таблица 21

| вид услуги | ед. изм. | Размерность норматива | Тариф ОКК для населения,руб/ед. изм. | Норматив потребленя услуг | ежемесячная стоимость коммунальных услуг | индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |  |
| холодное водоснабжение | м3 | м3/чел | 16,40 | 17,39 | 7.06 | 7.06 | 115,78 | 122,77 | 106.83128 |
| электроснабжение | кВт.ч | кВт.ч/чел | 1.65 | 1,79 | 49 | 49 | 80,85 | 87,71 | 118.3658 |
| газоснабжение | м3 | м3/чел | 4.53 | 4.53 | 12 | 12 | 54,36 | 54,36 | 114,97 |

Рисунок 1 - рост стоимости коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг - месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в  жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

На территории сельского поселения Ямадинский сельсовет муниципального района Янаульский района Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2016 г. действуют нормативы потребления коммунальных услуг установленные постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30.05.2013 № 81 "О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 года № 221 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков, для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории Республики Башкортостан, определенных расчетным методом».

Потребительская корзина установлена постановлением Правительства Республики Башкортостан № 66 от 10 марта  2016 года. Потребительская корзина устанавливается с учетом природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997г. № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума в Республике Башкортостан определяется ежеквартально и утверждается  постановлением Правительства Республики Башкортостан.

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей характеризующих инфляционные процессы, используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению.

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели:

-федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;

-региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

-региональные стандарты нормативной площади жилого помещения;

-величина прожиточного минимума;

-величина потребительской корзины;

-величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи;

-индекс потребительских цен;

-сумма расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

-размеры платы коммунальных услуг;

-нормативы потребления коммунальных услуг.

## 7.2. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения Ямадинский сельсовет на 2014 год базируется на следующих показателях.

Средняя заработная плата населения за 2015 год составила 12512,5  руб., согласно прогнозу, в 2016 году она составит порядка 15 446 рублей. Если говорить о среднедушевом доходе населения, то он существенно ниже и составляет 8 448 рублей на 2015 год.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в Республике Башкортостан на 2015 год в размере 112,9 руб. в месяц;

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2016 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2016 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составит на 2016 год 202 руб./кв. м в месяц (по средней заработной плате), 91,0 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу).

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Башкортостан на 2016 год установлен в размере 112,9 руб.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Ямадинского сельсовета определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (сельская).

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения Ямадинский сельсовет на 2015 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате.

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., что означает необходимость субсидирования определенной части населения сельского поселения.

# 8. Источники финансирования мероприятий Программы

Программой предусматривается использование следующих источников финансирования капитальных вложений:

- собственные средства организаций коммунального комплекса;

- инвестиционная надбавка к тарифу организаций коммунального комплекса;

- бюджетное финансирование.

Общий размер потребностей в финансировании мероприятий Программы представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Направление Программы | Всего, тыс. руб. | 2 016 | 2 018 | 2 020 | 2 022 | 2 024 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, водоотведение | 165170 | 14630 | 40259 | 42573 | 35492 | 24868 | 7348 |
| Электроснабжение | 6340 | 850 | 798 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Теплоснабжение | 890 | 346 | 98 | 100 | 150 | 98 | 98 |
| Газоснабжение | 73060 | 2200 | 13800 | 27460 | 22100 | 7402 | 2078 |
| Вывоз ТКО | 6690 | 2240 | 1670 | 980 | 1120 | 440 | 240 |
| Всего по программе | 252150 | 20266 | 56625 | 71211 | 58960 | 32906 | 9862 |

Выводы

В структуре жилого фонда происходит увеличение доли частного жилья, и уменьшение доли государственного и муниципального фонда.

Увеличение общей площади жилищного фонда сельского поселения оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры. Уровень благоустроенности жилищного фонда сельского поселения остается на уровне средних республиканских показателей. Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусматривается обеспечение 100% охвата коммунальными услугами населения.

## 9. Мониторинг реализации Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1) Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

-Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры

-Протяженность сетей

-Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)

-Количество потребителей, страдающих от отключений

-Количество часов предоставления услуг за отчетный период

-Протяженность построенных сетей

-Протяженность сетей, нуждающихся в замене

-Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов

-Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

-Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов

-Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха

2) Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

-Фактическая производительность оборудования

-Установленная производительность оборудования

3) Доступность товаров и услуг для потребителей:

-Численность населения, получающего коммунальные услуги

-Численность населения сельского поселения

-Численность населения, получающего услуги организации

-Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги

-Денежные доходы населения

-Объем реализации товаров и услуг населению

4) Эффективность деятельности:

-энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений

-Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекс

-Выручка организации коммунального комплекса

-Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса

-Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса

-Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте

-Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов

-Численность персонала, человек

-Объем реализации товаров и услуг

-Объем выручки от реализации

-Объем дебиторской задолженности

5) Источники инвестирования инвестиционной программы:

-Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам

-Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение

-Заемные средства

-Бюджетные средства

-Средства внебюджетных фондов

-Прочие средства

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации - на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам - не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.